ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУСЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 137/2008 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта С.В. Малиновский Великий Новгород, 2011г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Руководитель проекта. инженер инженер архитектор | Малиновский С.В. Леонтьева Е.А. Панина Т.В. Ревизорова М.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
|  | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |
|  | Ситуационный план расположения Гусевского сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50000 |
|  | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25000 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25000 |
|  | Генеральный план развития Гусевского сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 |
|  | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
|  | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25000 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённые пункты хутор Верхнеерохин, хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Илюхин. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Исаев. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Нижнеерохин. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Верхнеерохин. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Илюхин. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Исаев. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Нижнеерохин. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Гусев. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Плешаков. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Малиновский С.В.

Содержание.

1. Введение.	10

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Гусевского сельского поселения.	12

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	12

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	12

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Гусевского сельского поселения.	12

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	14

4. Стратегические направления градостроительного развития Гусевского сельского поселения	14

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	14

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	15

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	16

4.2.2. Земли населенных пунктов.	16

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	16

4.2.4. Земли водного фонда.	17

4.2.5. Земли лесного фонда.	17

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	17

5.1. Развитие планировочной структуры хуторов Гусев и Плешаков.	17

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	19

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	19

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	21

8. Производственные территории.	22

9. Зоны рекреационного назначения.	23

10. Зоны и объекты специального использования.	24

10.1. Зона кладбища.	25

11. Зоны сельскохозяйственного использования	25

12. Баланс территории Муниципального образования «Гусевское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.	25

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	28

13.1. Транспортная инфраструктура.	28

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	28

13.1.2.Трубопроводный транспорт.	29

13.1.3.Поселковый транспорт.	29

13.1.2.Улично-дорожная сеть	30

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	31

14.1. Водоснабжение и водоотведение	31

14.2. Теплоснабжение.	36

14.3. Газоснабжение.	37

14.4. Электроснабжение.	40

14.5. Сети связи.	41

14.6. Инженерная подготовка территории.	42

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	44

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	44

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	44

16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	45

16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	46

16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	46

16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	46

17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	48

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	48

17.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	49

17.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	49

17.4. Меры противодействия терроризму.	50

17.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	51

17.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	51

17.7. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.	51

Заключение	53

# 1. Введение.

Генеральный план муниципального образования «Гусевское сельское поселение» Каменского района Ростовской области подготовлен в 2009-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 137 от 03 декабря 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Каменского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Гусевское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Гусевского сельского поселения Каменского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Гусевского сельского поселении Каменского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Гусевского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Каменского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Гусевского сельского поселения.

Муниципальное образование Гусевское сельское поселение — развитый социально-экономический и крупный агротехнический центр Каменского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Гусевское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

### 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Гусевского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Гусевского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения населенного пункта и специфики его хозяйственного комплекса. Подробно данная информация приведена в разделе I данной пояснительной записки.

На современном этапе на территории Гусевского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

Основные направления экономики поселения – сельское хозяйство.

Развитие агропромышленного комплекса предполагается на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, грибоводство, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Приоритетными направлениями являются также мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.

Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельских населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Между тем объемы вышеуказанного строительства должны соответствовать действительным потребностям той или иной местности (населенного пункта) с учетом общей численности населения, численности отдельных групп населения (детей дошкольного возраста, школьников, работающего населения, пенсионеров и т.д.), экономических показателей, перспектив развития населенного пункта и т.д.

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы должны быть направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности.

Большое значение для развития экономики Гусевского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

### 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Гусевского сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 2009 год составила 1576 человек. В последние годы отмечается тенденция к уменьшению численности населения, проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения.

Концепция демографического развития Гусевского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Гусевского сельского поселения на расчетный срок принята 1696 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Гусевского сельского поселения приведено в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Х. Гусев | 621 | 636 | 667 |
| Х. Верхнеерохин | 162 | 166 | 174 |
| Х. Илюхин | 74 | 77 | 82 |
| Х. Исаев | 70 | 72 | 77 |
| Х. Нижнеерохин | 267 | 274 | 287 |
| Х. Плешаков | 382 | 391 | 409 |
| Всего по поселению | 1576 | 1616 | 1696 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Гусевского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Гусевского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к генеральному плану Гусевского сельского поселения.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Гусевского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Гусевского сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Гусевского сельское поселение, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Гусевское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 № 244-ЗС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ" является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Гусев.

В составе материалов генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, включаются только карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства в границах указанного муниципального образования, а также материалы по обоснованию зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Согласно действующему законодательству генеральные планы не содержат материалов по обоснованию изменения границ муниципальных образований.

В соответствии с новой редакцией ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

Генеральным планом Гусевского сельского поселения предлагается развитие хуторов Гусев и Плешаков. В данных населенных пунктах в целью доведения до норм культурно-бытового обслуживания населения предлагается выделение участков под развитие общественно-деловых зон. По хутору Гусев выделяются территории под строительство детсткого дошкольного образовательного учреждения, культурно-спортивного комплекса с площадкой открытого типа, пожарного депо, банно-прачечного комбината, размещение торговых точек. По хутору Плешаков выделяются территории под размещение объектов торговли. К существующей школе предлагается пристройка детского дошкольного учреждения.

Также генеральным планом поселения предлагается создание рекреационных ресурсов, а именно создание и благоустройство парков и скверов для отдыха местного населения и гостей.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование Гусевское сельское поселение в административных границах остается 16202 га. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 23514 | 23514 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1386 | 1386 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0 | 0 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 614 | 614 |
| 6. Земли водного фонда | 134 | 134 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 25648 | 25648 |

Перераспределение площадей земель Гусевского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

### 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Гусевском сельском поселении составляет 23514 га и на расчетный срок не изменится.

### 4.2.2. Земли населенных пунктов.

В ходе проведенных работ выяснилось, что границы населенных пунктов не утверждены в установленном законодательством порядке и площади населенных пунктов в предоставленных границах отличаются от площадей, предоставленных в экспликации, поэтому были приняты новые границы всех населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границ населенных пунктов поселения разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Гусевского сельского поселения, правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов и перспектив их развития.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Хутор Илюхин | 229,8 | 229,8 |
| Хутор Исаев | 132,9 | 132,9 |
| Хутор Нижнеерохин | 223 | 223 |
| Хутор Гусев | 376 | 376 |
| Хутор Плешаков | 240,6 | 240,6 |
| Хутор Верхнеерохин | 184,3 | 184,3 |
| ИТОГО | 1386 | 1386 |

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Муниципального образования «Гусевское сельское поселение» составит 1386 га.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, после принятия генерального плана Гусевского сельского поселения должны быть утверждены в установленном законодательством порядке.

### 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленного назначения на территории Гусевского сельского поселения отсутствуют.

### 4.2.4. Земли водного фонда.

Территория земель водного фонда останется неизменной

### 4.2.5. Земли лесного фонда.

Территория земель лесного фонда останется неизменной.

# 5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры хуторов Гусев и Плешаков.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие хуторов Гусев и Плешаков с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Решение жилищных проблем данных населенных пунктов будет производиться за счет уплотнения существующих жилых кварталов, а так же за счет перевода части зоны садоводческих и огороднических объединений в зону индивидуальной жилой застройки. Данный перевод будет давать возможность населению строить жилые дома на этих участках с последующей пропиской в них.

В х.Гусев генеральным планом предполагается развитие общественно-делового центра в районе пересечения улиц Центральная и Молодежная. Здесь, на расчетный срок разместятся такие объекты как: детское дошкольное учреждение, торговые точки.

Для целей благоустройства центральной части хутора отведена территория под сквер. Севернее существующего Дома культуры будет расположен культурно-спортивный комплекс с открытой спортивной площадкой. В северо-западной части хутора отведен участок под строительство банно-прачечного комплекса.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловая застройка (детский сад – 35 мест) | 0,2 | 0,114 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс на 100 мест) | 0,34 | 0,243 | 2 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (пожарное депо) | 0,15 | 0,107 | 2 |
| 5 | Общественно-деловая застройка (банно-прачечный комбинат на 12 мест) | 0,2 | 0,143 | 2 |
| 6 | Общественно-деловая застройка (планируемые объекты торговли) | 0,27 | 0,193 | 2 |

Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания до норм в хуторе Плешаков, генеральным планом предусматривается строительство объектов торговли, встроено-пристроенного детского дошкольного образовательного учреждения (к существующей общеобразовательной школе).

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловая застройка (объекты торговли) | 0,12 | 0,085 | 2 |

## 5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории населенных пунктов

- историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Общественно-деловые зоны;

Производственные зоны

- зона промышленного производства;

- зона коммунально-складских предприятий;

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры;

Зоны сельскохозяйственного назначения:

- зона садоводческих и огороднических объединений;

- зона сельскохозяйственного использования;

Зоны специального назначения

Рекреационные зоны.

Зоны перспективного развития:

- зона общественно-деловой застройки;

- зона коммунально-складских предприятий;

- зона планиремых парков и скверов;

- зона культурно-спортивного косплекса с открытой спортивной площадкой.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенного пункта, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 26,2 тысяч м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют 1-2 квартирные одноэтажные дома с приусадебными участками.

Средняя жилищная обеспеченность по Гусевскому сельскому поселению 13,9 м2 на человека.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет нового строительства в Гусевском сельском поселении приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Населенные пункты | Численность населения на расчетный срок | Необходимый жилой фонд, тыс. м2 | Жилой фонд, тыс. м2 | Новое стр-во , тыс. м2 | Жилой фонд на расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Гусев (ц) | 667 | 20,01 | 11,9 | 8,11 | 20,01 |
| хутор Верхнеерохин | 174 | 5,22 | 2,7 | 2,52 | 5,22 |
| хутор Илюхин | 82 | 2,46 | 1,8 | 0,66 | 2,46 |
| хутор Исаев | 77 | 2,31 | 1,9 | 0,41 | 2,31 |
| хутор Нижнеерохин | 287 | 8,61 | 5 | 3,61 | 8,61 |
| хутор Плешаков | 409 | 12,27 | 6,6 | 5,67 | 12,27 |
| итого | 1696 | 50,88 | 26,2 | 24,68 | 50,88 |

Развитие жилых зон генеральным планом предполагается только за счет уплотнения существующей жилой застройки и снова ветхого и аварийного жилья.

Расчет объемов жилищного строительства х.Гусев

| № п.п. | Показатели | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 667 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 19,16 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 20,01 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 11,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 11,9 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 8,11 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | - |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 8,11 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 18,02 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | - |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 18,02 |

Для размещения 8,11 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 18,02 га. Вся застройка будет производиться на реконструируемых территориях.

Расчет объемов жилищного строительства х.Плешаков

| № П.п. | Показатели | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 409 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 17,28 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 12,27 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 6,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 6,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 5,67 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | - |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 5,67 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 12,60 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | - |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 12,60 |

Для размещения 5,67 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 12,60 га. Вся застройка будет производиться на реконструируемых территориях.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

На расчетный срок генеральным планом Гусевского сельского поселения по хутору Гусев предлагается строительство детского сада на 35 мест, банно-прачечного комбината с химчисткой, культурно-спортивного комплекса на 100 мест с открытой спортивной площадкой, пожарного депо на 2 машины, а также размещение объектов торговли. По Хутору Плешаков для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях предлагается перепланировка существующего здания школы с выделением площадей под детский сад на 20 мест, так же предлагается размещение объектов торговли.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить промышленное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 9. Зоны рекреационного назначения.

Формирование природно-экологического каркаса.

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса населенных пунктов является формирование природно-экологического каркаса. Основу каркаса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре каркаса, зоны экономической реставрации. Природно-экологический каркас населенных пунктов – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование экологического каркаса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования населенных пунктов и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана Гусевского сельского поселения

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса населенных пунктов:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

- формирование парковых и рекреационных зон районного значения.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселке.

Поселковые зеленые насаждения.

Для разработки каркаса поселкового озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов поселкового озеленения;

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий;

- расширение экологических «зеленых коридоров» по радиальным направлениям, связывающим внутренние и прибрежные озелененные территории;

- поэтапность формирования объектов озеленения;

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий;

- максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном освоении территорий.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природно-экологического каркаса:

1.Озелененные пространства центральной части населенных пунктов должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки центра путем:

- преимущественного развития регулярных композиций и линейных планировочных структур с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

- композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

- концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

- максимальное использование декоративных экзотов

- отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

В связи с вышесказанным, проектным предложением является создание композиционного планировочного центра - ландшафтно-рекреационной зоны включающей в себя проектируемый парк. Это так называемое «зеленое сердце», одна из задач которого планировочно связать административно-деловую и общественно-деловую зоны посредством озеленения и благоустройства. Здесь возможно применение пейзажной планировки с включением отдельных геометрически правильных планировочных форм. Данную рекреационную зону можно организовать как полифункциональный комплекс, с организацией искусственных водоемов, фонтанов, плоскостных досуговых учреждений. Решение организовать парковую среду в центре населенных пунктов повышает рекреационные ресурсы поселковой среды проживания.

Более того «зеленое сердце» планировочно связано с проектными и существующими участками зеленых открытых пространств посредством улично-дорожной сети.

2. Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха местных жителей, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

3. Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

- сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

- устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.

На расчетный срок площадь парков и скверов на территории населенных пунктов х. Гусев и х. Плешаков составит 0,3 и 0,4 га, соответственно.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

## 10.1. Зона кладбища.

На территории населенных пунктов Гусевского сельского поселения расположено 8 кладбищь традиционного захоронения:

- х.Нижнеерохин 1 кладбище 0,8 га;

- х.Исаев 1 кладбище 0,3 га;

- х.Гусев 2 кладбища 1,7 га и 0,8 га;

- х.Илюхин 2 кладбища по 0,3 га;

- х.Плешаков 1 кладбище 0,7 га;

- х.Верхнеерохин 1 кладбище 0,3 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,2 га.

На территории Гусевского сельского поселения проектом генерального плана отводится участок под кладбище традиционного захоронения западнее хутора Верхнеерохин. Площадь отводимого участка 0,6 га. Так же предполагается продолжение использования существующих кладбищ в поселении.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил

# 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями садоводческих и огороднических объединений, на расчетный срок данные территории переводятся в зону индивидуальной жилой застройки.

# 12. Баланс территории Муниципального образования «Гусевское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Гусевское сельское поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Гусевское сельское поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории Муниципального образования «Гусевское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 23514 | 91,68 | 23514 | 91,68 |
| II | Земли населенных пунктов | 1386 | 5,40 | 1386 | 5,40 |
| III | Земли промышленности | 0 | - | 0 | - |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | 614 | 2,40 | 614 | 2,40 |
| VI | Земли водного фонда | 134 | 0,52 | 134 | 0,52 |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Всего | 25648 | 100 | 25648 | 100 |
| 1 | Хутор Илюхин |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 10,63 | 4,63 | 17,07 | 7,43 |
|  | -индивидуальная | 10,63 | 4,63 | 17,07 | 7,43 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,08 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 194,94 | 84,83 | 197 | 85,73 |
|  | -городские парки, скверы | - | - |  | - |
|  | -зона защитных зеленых насаждений | - | - |  | - |
|  | -земли покрытые водой | 6,62 | 2,88 | 6,62 | 2,88 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 1,15 | 0,50 | 1,14 | 0,50 |
|  | -зона промышленных предприятий | 1,15 | 0,50 | 1,14 | 0,50 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,97 | 0,42 | 0,97 | 0,42 |
|  | -зона кладбищ | 0,97 | 0,42 | 0,97 | 0,42 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе |  | - | 13,44 | 5,85 |
|  | -дороги | 5 | 2,18 | 13,44 | 5,85 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 16,93 | 7,37 |  | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 16,93 | 7,37 |  | - |
|  | Всего: | 229,8 | 100 | 229,8 | 100 |
| 2 | Хутор Исаев |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 17,46 | 13,14 | 23,04 | 17,34 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,51 | 0,38 | 0,49 | 0,37 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 97,85 | 73,63 | 98,99 | 74,48 |
|  | -городские парки, скверы |  | - |  | - |
|  | -зона физкультурно-оздровительных объектов |  | - |  | - |
|  | -зона защитных зеленых насаждений |  | - |  | - |
|  | -земли покрытые водой | 5,17 | 3,89 | 5,17 | 3,89 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | - | - |  | - |
|  | -зона промышленных предприятий | - | - |  | - |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - |  | - |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,39 | 0,29 | 0,39 | 0,29 |
|  | -зона кладбищ | 0,39 | 0,29 | 0,39 | 0,29 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 3,74 | 2,81 | 9,98 | 7,51 |
|  | -дороги | 3,74 | 2,81 | 9,98 | 7,51 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 12,94 | 9,74 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 12,94 | 9,74 | - | - |
|  | Всего: | 132,9 | 100 | 132,9 | 100 |
| 3 | Хутор Нижнеерохин |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 66,55 | 29,84 | 67,94 | 30,47 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,35 | 0,16 | 0,36 | 0,16 |
|  | -зона объектов здравоохранения |  | - |  | - |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 137,55 | 61,68 | 138,65 | 62,17 |
|  | -земли покрытые водой | 3 | 1,35 | 3 | 1,35 |
| 1.4 | Зоны специального назначения, в том числе |  |  |  |  |
|  | -зона кладбищ | 0,94 | 0,42 | 0,9 | 0,40 |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе |  |  |  |  |
|  | -дороги | 5,43 | 2,43 | 15,19 | 6,81 |
| 1.6 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 12,22 | 5,48 |  | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 5,68 | 2,55 |  | - |
|  | Всего: | 223 | 100 | 223 | 100 |
| 4 | Хутор Гусев |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 69,29 | 18,43 | 172,21 | 45,80 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 4,19 | 1,11 | 5 | 1,33 |
|  | - объекты здравоохранения | 0,19 | 0,05 | 0,19 | 0,05 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 211,37 | 56,22 | 155,62 | 41,39 |
|  | -городские парки, скверы |  | - | 0,30 | 0,08 |
|  | -зона физкультурно-оздровительных объектов | 0,19 | 0,05 | 0,34 | 0,09 |
|  | -земли покрытые водой | 11,49 | 3,06 |  |  |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 1,45 | 0,39 | 3,18 | 0,85 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,15 | 0,04 | 1,88 | 0,50 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе |  |  |  |  |
|  | -зона кладбищ | 1,84 | 0,49 | 1,84 | 0,49 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе |  | 0,00 |  |  |
|  | -дороги | 14,09 | 3,75 | 37,22 | 9,90 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 72,84 | 19,37 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 72,84 | 19,37 | - | - |
|  | Всего: | 376 | 100 | 376 | 100 |
| 5 | Хутор Плешаков |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 84,31 | 35,04 | 102,43 | 42,57 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 2,48 | 1,03 | 2,74 | 1,14 |
|  | -зона объектов здравоохранения | - | - | 0,29 | 0,12 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 132,03 | 54,88 | 109,25 | 45,41 |
|  | -городские парки, скверы |  | - | 0,37 | 0,15 |
|  | -зона физкультурно-оздровительных объектов | - | - | 1,39 | 0,58 |
|  | -земли покрытые водой | 8,28 | 3,44 |  | - |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,5 | 0,21 | 0,5 | 0,21 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - |  | - |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе |  |  |  | - |
|  | -дороги | 5,83 | 2,42 | 25,68 | 10,67 |
| 1.6 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 15,45 | 6,42 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 13,33 | 5,54 | - | - |
|  | Всего: | 240,6 | 100 | 240,6 | 100 |
| 6 | Хутор Верхнеерохин |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 46,41 | 25,18 | 52,59 | 28,53 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | - | - | - | - |
|  | -зона объектов здравоохранения | - | - | - | - |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 126,45 | 68,61 | 118,85 | 64,49 |
|  | -городские парки, скверы |  | - |  | - |
|  | -зона физкультурно-оздровительных объектов |  | - |  | - |
|  | -земли покрытые водой | 4,42 | 2,40 | 4,42 | 2,40 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий |  | - |  | - |
| 1.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе |  | - |  | - |
|  | -дороги | 4,53 | 2,46 | 12,41 | 6,73 |
| 1.6 | Зоны специального назначения, в том числе |  | - |  | - |
|  | -зона кладбищ | 0,3 | 0,16 | 0,3 | 0,16 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 6,46 | 3,51 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 3,55 | 1,93 | - | - |
|  | Всего: | 184,3 | 100 | 184,3 | 100 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

### 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенного пункта и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

На перспективу по территории Гусевского сельского поселения будет проходить интермодальный коридор, дублирующий и разгружающий федеральную магистраль М-4 «Дон». Данный коридор будет связывать Закавказья, Северный Кавказ с С-Петербургом и незамерзающим Мурманским портом (и далее со странами Балтийского и Северного морей). В состав интермодального коридора будет входить связка скоростных линий: железнодорожной и автодорожной с расчетными скоростями сообщения более 100-150 км/час. Однако, данный проект находится в стадии разработки и отвод земель не произведен. Проектом генерального плана Гусевского сельского поселения предлагается вариант возможного прохождения коридора по территории поселения.

Перспективы развития транспортной деятельности в Гусевском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Планируемые дороги на территории Гусевского сельского поселения

- планируемый интермодальный коридор.

### 13.1.2.Трубопроводный транспорт.

На расчетный срок по территории Гусевского сельского поселения будет проходить газопровод высокого давления «Южный поток». Генеральным планом поселения предлагается возможный вариант прохода данного газопровода.

Оставаясь незаметными для основной части населения, эти трассы непосредственно влияют на градостроительное развитие территории, пространственно, определяя градостроительные ограничения.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории Гусевского сельского поселения целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных газодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы.

### 13.1.3.Поселковый транспорт.

На современном этапе на территории Гусевского сельского поселения действуют три автобусных маршрута.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Гусевского сельского поселения представлен в таблице 13.1.3.1.

Таблица 13.1.3.1

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | Расчетный срок | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов |
| 1 | х. Гусев | 636 | 667 | 159 | 95 | 167 | 100 |
| 2. | х. Верхнеерохин | 166 | 174 | 42 | 25 | 44 | 26 |
| 3. | х. Илюхин | 77 | 82 | 19 | 12 | 21 | 12 |
| 4. | х. Исаев | 72 | 77 | 18 | 11 | 19 | 12 |
| 5. | х. Нижнеерохин | 274 | 287 | 69 | 41 | 72 | 43 |
| 6. | х. Плешаков | 391 | 409 | 98 | 58 | 102 | 61 |
|  | Всего по поселению: | 1616 | 1696 | 404 | 242 | 424 | 254 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения автозаправочные комплексы отсутствуют. Проектом генерального плана предполагается устройство АЗС с западной стороны хутора Гусев.

### 13.1.2.Улично-дорожная сеть

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Гусев составит 26,3 км:

- поселковая дорога – 1,3 км;

- главная улица – 3,5 км;

- основная улица в жилой застройке – 5 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 8,3 км;

- хозяйственный проезд – 8,2 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Плешаков составит 15,8 км:

- поселковая дорога – 0,6 км;

- главная улица – 4,9 км;

- основная улица в жилой застройке – 2,8 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 1,5 км;

- хозяйственный проезд – 6 км.

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14.1. Водоснабжение и водоотведение

х.Гусев

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее –  2х2,5л/с (дом культуры с эстрадой, котельные на газовом топливе).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Водопотребление Гусевского сельского поселения на расчётный период составляет: 397,42м³/сут.

х.Гусев

Две артезианские скважины, расположенные в  санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения и  действующего кладбища, рекомендуется отключить от существующих сетей водопровода и законсервировать.

В качестве источника водоснабжения х.Гусев проектом предлагается использовать две существующие артскважины производительностью 25м³/час каждая, одну в центральной части, а вторую на южной окраине. Так как скважина на южной окраине в настоящее время не эксплуатируется, то для её использования необходимо выполнить ряд мероприятий:

-демонтаж насоса и обсадных труб;

-прокачка эрлифтом в течении  двух суток;

-ревизия насоса и установка  на место, при этом марка насоса должна быть не ниже ЭЦВ 8-25-110 (q=25м³/час, Н=110м). Если производительность скважины окажется менее 25м³/час, то возникает необходимость устройства ещё одной.

Проектом предлагается устройство ещё одной Водонапорной башни  Рожновского (V=50м³, Н=12м) для хранения запаса воды на нужды внутреннего пожаротушения и смягчения пиковых нагрузок в часы наибольшего водопотребления.

Проектом предусматривается устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода с тупиковыми участками.

Проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷63мм ГОСТ 18599-2001.

На  кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых сетей водопровода,  предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Радиус действия таких противопожарных резервуаров составляет 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

х. Плешаков

Для гарантированного водоснабжения х. Плешаков проектом предусматривается:

- консервация действующих скважин, расположенных в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения;

- устройство двух новых артезианских скважин (с режимом работы одна рабочая, вторая - резервная) с оснащением их насосами марки не ниже ЭЦВ 8-25-150 (q=25 м3/ч, Н=150 м);

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром 110 мм;

- переключение водонапорных башен при существующих артскважинах на кольцевую сеть;

- переключение действующих сетей водопровода на вновь прокладываемые.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø125÷63 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

В связи с некомпактным расположением оставшейся жилой застройки, проектом предусматривается её водоснабжение от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

На территориях с тупиковыми участками сети и территориях, где сети отсутствуют, проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчётные величины водопотребления приведены в таблицах 2.1.3.

х. Илюхин, х. Исаев, х. Нижнеерохин и х. Верхнеерохин.

Проектом предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Противопожарные мероприятия.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей емкостью 108 м³. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с.

Проектом также рекомендуется устройство  разворотных  площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24 на берегах рек и водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок  выполнить по месту из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время жилые и общественные здания х. Гусев, х. Плешаков, х. Верхнеерохин, х. Илюхин, х. Исаев, х. Нижнеерохин оборудованы надворными уборными.

Проектное предложение

х.Гусев

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения х. Гусев, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся на  канализационные очистные сооружения блочно-модульного типа наземного исполнения  марки «Е-200»  фирмы «ЭКОС» производительностью 150м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в реку Большой Калитвенец.

При расположении индивидуальных жилых домов в отдалении  от канализуемой центральной части хутора, и нерентабельности их присоединения, проектом предусматривается оснащение их локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси"фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси"зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец или по рекомендации производителя может использоваться для полива приусадебного участка.

х. Плешаков

При предварительном технико-экономическом сравнении было установлено, что полное канализование х. Плешаков и х. Верхнеерохин является экономически нецелесообразным по причинам:

- большая протяженность населенных пунктов с учетом изгиба реки (до 8 км);

- сложная форма населенного пункта с разреженной застройкой, расположенной неравномерно по обоим берегам реки, что требует неоднократных переходов реки напорными линиями;

- сложный в высотном отношении рельеф, требующий устройства множества мелких канализационных насосных станций, что приведет к большим эксплуатационным затратам на электроэнергию и потребует высококвалифицированного обслуживания сложной системы водоотведения.

Поэтому проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для северной части хутора Плешаков, где сосредоточена общественно-деловая застройка. Согласно предлагаемой схеме сточные воды от зданий общественного назначения и прилегающей жилой застройки системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся  на блочные канализационные очистные сооружения контейнерного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 100 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском рассеянного типа в р. Большой Калитвенец.

Местоположение канализационных очистных сооружений выбрано с учетом экономической целесообразности: размещение их к югу от х. Плешаков, чтобы они располагались с подветренной стороны и ниже по течению реки, потребует устройства сетей на 5 км больше. Предлагаемое же место удалено от жилой застройки на 200 м, что в два раза больше санитарной зоны, указанной в табл. 7.1.2 п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом две трети теплого периода года оно находится с подветренной стороны, жилая застройка не выходит к реке на протяжении 500 м ниже по течению.

Так как часть жилой зоны х. Плешаков находится в водоохранной зоне реки, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматриваются:

- безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома в южной части хутора Плешаков и дома хутора Верхнеерохин, расположенные в отдалении от проектируемых сетей канализации согласно проекту оснащаются  локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси"зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец или по рекомендации производителя может использоваться для полива приусадебного участка.

х. Илюхин, х. Исаев, х. Нижнеерохин и х. Верхнеерохин.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», которая:

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- и для обслуживания которой не требуется спецтехника или специально обученный персонал;

- обладает малой энергоёмкостью.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологического надзора рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

Сточные воды от неканализуемых районов х. Исаев, х. Нижнеерохин, х. Гусев (от застройки оснащённой накопителями сточных вод) в количестве 2,9 м³/сут, что составляет 30% от количества стоков вышеперечисленных населённых пунктов при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут (п.2.4 СНиП 2.04.03-85) предлагается вывозить на канализационные очистные сооружения х. Гусев (диапазон действия очистных сооружений 150-230 м3/сут).

Сточные воды от неканализуемых районов х. Плешаков, х. Верхнеерохин, х. Илюхин (от застройки оснащённой накопителями сточных вод) в количестве 2,2 м³/сут, что составляет 30% от количества стоков вышеперечисленных населённых пунктов при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут (п.2.4 СНиП 2.04.03-85) предлагается вывозить на канализационные очистные сооружения х. Плешаков (диапазон действия очистных сооружений 70-120 м3/сут).

## 14.2. Теплоснабжение.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформировании системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С).

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения автономные источники тепла (АИТ) тепло генераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве тепло генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой , в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект»(г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

х. Гусев

Для теплоснабжения проектируемого детского сада и существующей школы  предлагаем блочно-модульную котельную (БМК №1). Мощность котельной 1,105МВт.

Для отопления остальной существующей и проектируемой общественно-деловой застройки,  предлагаем встроенные автономные источники тепла.

Теплоснабжение всей существующей и проектируемой индивидуальной жилой  застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

х. Плешаков

Для теплоснабжения проектируемого детского сада и существующей школы  предлагаем блочно-модульную котельную (БМК №2). Мощность котельной 0,738МВт.

Для отопления остальной существующей и проектируемой общественно-деловой застройки,  предлагаем встроенные автономные источники тепла.

Теплоснабжение всей существующей и проектируемой индивидуальной жилой  застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

## 14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения  хуторов предлагается перспективный  газопровод высокого давления, предусматриваемый  от запланированной  ГРС в районе хутора Гусев.

Теплоснабжение зданий  жилых зданий и  общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от автономных источников тепла (АИТ) как встроенных, так и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке  предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого  до среднего и  низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ГРП), который обеспечивает подачу газа в сеть  среднего и низкого давления. Подключение проектируемого  ГРП   предлагается произвести от газопровода высокого  давления (0,6 МПа).  Количество ГРП принимается по расчетным данным. Подключение автономных источников тепла (АИТ) предусмотреть   от сетей  среднего и низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  давления и является принципиальной предлагаемой  схемой для разработки рабочего проекта газоснабжения.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Сеть газопроводов прокладывается  вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Установку отключающих устройств предусмотреть перед объектами газопотребления в соответствии с требованиями СНиП.

Газопроводы проектируются подземной прокладки  из  стальных и полиэтиленовых труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Предусмотреть мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии, в соответствии с действующими нормами.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения и зданий  административного и общественно назначения.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят  в расчете с коэффициентом  полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85, для  общественных и  административных зданий при теплоснабжении от автономных источников теплоснабжения, КПД– 95%.

Хутор Гусев.

На хуторе Гусев  дополнительно планируется увеличение количество жителей на 46 человек, проживание которых планируется в индивидуальных жилых домах, предусматривается  размещение детского  сада, спортивного комплекса, торгового  центра, БПК, коммунально-бытовых зданий, пождепо. Общая численность жителей существующей застройки 621 человек.

Возможным источником газоснабжения   может являться перспективный газопровод высокого  давления - ответвление к хутору.

Газоснабжение хутора предусмотрено  с учетом существующего фонда и перспективного строительства.

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод высокого давления и среднего давления,

-предусмотреть установку ГРП с двумя линиями редуцирования с выходом газопроводов среднего  и низкого давления.

Общий расчетный расход газа годовой -  1732399 м3/год, часовой –807,6 м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в  ГРП - 0,6 МПа, на выходе: среднее – 0,3 МПа и  низкое - не более  3000 Па.

Хутор Плешаков.

На хуторе Плешаков дополнительно планируется увеличение количество жителей на 27 человек, проживание которых планируется в индивидуальных жилых домах, предусматривается  размещение  детского сада и зданий торговли. Общая численность жителей существующей застройки 382 человека.

Возможным источником газоснабжения   может являться перспективный газопровод высокого  давления - ответвление к хутору.

Газоснабжение хутора предусмотрено  с учетом существующего фонда и перспективного строительства. В связи с расположением  хутора вдоль реки Большой Калитвенец на значительное расстояние, предлагается произвести подключение проектируемых ГРПШ к перспективному подводящему газопроводу высокого давления.

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод высокого давления до ГРПШ

-предусмотреть  установку двух ГРП (ГРПШ).

- при выполнении  рабочего проекта газоснабжения хутора расходы газа (нагрузку на ГРПШ) учесть в соответствии с действительной нагрузкой на существующую застройку.

Общий расчетный расход газа годовой -  936863  м3/год, часовой – 432,9 м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в  ГРПШ - 0,6 МПа, на выходе не более  - 3000 Па.

## 14.4. Электроснабжение.

Х.Плешаков

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,8 км.

- Строительство 2 новых ТП в том числе:

- 1шт КТП-1х63кВА;

- 1шт КТП-1х100кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

- Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 2,5 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. Проектируемые потребители 2-й (ОД) и 3-й категории.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых однотрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

х.Гусев

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 0,05 км.

2.Строительство 2 новых ТП в том числе:

- 1шт КТП-1х63 кВА;

- 1шт КТП-1х160 кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Строительство в зоне ИЖС  воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 2,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. Проектируемые потребители 2-й (часть потребителей ОД застройки) и 3-й категории.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых однотрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4 кВ по радиальной схеме.

## 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по Гусевскому сельскому поселению на расчетный срок составит 661 номер.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В Гусевском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В Гусевском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

#### Инженерная подготовка территории.

В настоящее время благоустройство, в части инженерной подготовки территории проводилось хаотично, под отдельные участки строительства.

Вопросы по инженерной подготовки решились только по вертикальной планировке территории, организации поверхностного стока – прикладка ливнестоков и дренажу в жилых кварталах и на промплощадках.

Общее положение по благоустройству и защите территорий, в целом, неудовлетворительное.

Экологическое состояние поселковой среды ухудшается еще за счет отсутствия очистных сооружений ливневой канализации.

На некоторых участках происходит, из-за отсутствия организации стока поверхностных вод, оврагообразование.

#### Зеленые насаждения.

Совокупность всех озелененных территорий разного назначения и вида, расположенных в пределах черты населенных пунктов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, составляет зеленый фонд поселения. Задача сохранения зеленых насаждений и развития зеленого хозяйства является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления, так как зеленые насаждения играют важную роль в улучшении экологической обстановки на хуторах: они очищают воздух, снижают шум, создают комфортный микроклимат, являются важнейшим элементом ландшафтного комплекса поселка.

Основными лесообразующими породами являются: тополь, ветла, вяз мелколистный, ясень зеленый, клен ясенелистный. В подлеске лещина, жимолость, бузина красная, акация желтая, шиповник.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение проектируемых кварталов с назначением проектных отметок по их углам.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока с территорий застройки.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки в основном сохраняется.

2.Организация поверхностного стока

В хуторе Плешаков отвод поверхностных стоков осуществляется по лоткам проезжей в водотводные канавы вдоль ул. Московской с северной части хутора, и вдоль ул. Трудовой с южной стороны. Водоотводные канавы направляют сток  в пруды-отстойники. После очистки на прудах осуществляется выпуск в р. Б. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Плешаков

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 6 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 3980/ 3100 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

В хуторе Гусев отвод поверхностных стоков осуществляется водотводными канавами вдоль ул. Молодежной, ул. Заречной, ул. Российской и ул. Центральной, которые направляют их в пруды-отстойники. После очистки на прудах осуществляется выпуск в р. Б. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Гусев

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 15 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 5870/ 4580 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 6 |

В хуторе Исаев отвод поверхностных стоков осуществляется водотводными канавами вдоль ул. Придорожной и ул. Зеленой, которые направляют их в пруды-отстойники. После очистки на прудах осуществляется выпуск в р. Б. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Исаев

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 1150/ 900 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 2 |

В хуторе Верхнеерохин отвод  поверхностных стоков осуществляется водотводными канавами вдоль ул. Заречной, ул. Павлова, ул. Осинова, направляющих сток к прудам-отстойникам. После очистки осуществляется выпуск в р. Б. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Верхнеерохин

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 2 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 2200/ 1720 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 3 |

В хуторе Нижнеерохин отвод  поверхностных стоков осуществляется водотводными канавами вдоль ул. Придорожной, ул. Молодежной, ул. Сахалинской, направляющих сток к прудам-отстойникам. После очистки осуществляется выпуск в р. Б. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Нижнеерохин

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 6 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 5100/ 3980 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 7 |

# 15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Гусевского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Использование проектируемого полигона ТБО в Груциновском сельском поселении для вывоза отходов из Гусевского сельского поселения.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Гусевское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Гусевском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Гусевского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 17.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением сельского поселения врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в сельском поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 17.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 17.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций поселков, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 17.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселка и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 17.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

## 17.7. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Инженерно–технические мероприятия предусматривают согласно:

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

4. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

5. СП 11-112-2001.

6. СНиП 11-11-77*.

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Вместимость существующих защитных сооружений ГО (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных ЧС:

- ПРУ- 0,6 т. чел

- подвалы – погреба – 11798 чел/100%

Число жителей Гусевского сельского поселения на расчетный срок - 1696 человек:

| хутор Гусев | - 667 человек |
| --- | --- |
| хутор Верхнеерохин | - 174 человек |
| хутор Илюхин | - 82 человек |
| хутор Исаев | - 77 человек |
| хутор Нижнеерохин | - 287 человек |
| хутор Плешаков | - 409 человек |

Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается.

Число укрываемых: на расчетный срок:

| хутор Гусев | – 667х0,85=567 человек |
| --- | --- |
| хутор Верхнеерохин | – 174х0,85=148 человека |
| хутор Илюхин | – 82х0,85= 70 человек |
| хутор Исаев | – 77х0,85= 66 человек |
| хутор Нижнеерохин | – 287х0,85= 244 человек |
| хутор Плешаков | – 409х0,85= 348 человек |

(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

| хутор Гусев | – 0,57х567=323,2 м2 |
| --- | --- |
| хутор Верхнеерохин | – 0,57х148=84,4 м2 |
| хутор Илюхин | – 0,57х70=40 м2 |
| хутор Исаев | – 0,57х66=37,6м2 |
| хутор Нижнеерохин | – 0,57х244=139,1м2 |
| хутор Плешаков | – 0,57х348=198,4м2 |

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования  Гусевского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Гусевского сельского поселения Каменского района, являющегося территорией, объединяющей 6 населенных пункта и прилегающие к ним территории  для скоординированного экономического развития.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Гусевского сельского поселения как развитого социально-экономического и агротехнического и транспортного пункта Каменского района Ростовской области.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Гусевского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Гусевского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.